| Подбор ПИЛОТНОГО РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА DANFOSS (тип С101 – поддержание давления «после себя») |  |
| --- | --- |
| 1. Контактные данные |
| Наименование организации |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Объект (наименование проекта) |  |

| 2. Область применения и ограничения использования |
| --- |
| Пилотные регулирующие клапаны типа С101 применяются для поддержания постоянного давления среды после клапана вне зависимости от расхода через него и изменений давления перед клапаном. Область применения – системы питьевого, хозяйственного водоснабжения. Максимальная температура воды – до 90˚С |  |
| Минимальная температура окружающей среды +1ºС (не допускается эксплуатация при отрицательных температурах окружающей среды в связи с риском замерзания пилотного контура). Минимально необходимое давление перед клапаном – 1 бар. Максимальное рабочее давление 25 бар (с фланцами Ру25) или в соответствии с выбранными фланцами (Ру10, Ру16) Следует избегать большого перепада давлений на клапане и высокой скорости среды вследствие риска кавитации и повреждения клапана (рекомендуется установка двух последовательных клапанов). При широком диапазоне колебаний расхода среды – рекомендуется установить несколько клапанов параллельно. Рекомендуется установка механического фильтра перед клапаном и автоматического воздушного клапана после. |

| 3. Описание среды и параметров работы клапана |
| --- |
| Среда (наименование, концентрация примесей, химический состав) |  |
| Температура среды рабочая Мин.______ С / Макс. ________С |
| Расход среды через клапан Мин. ____________ м3/ч Макс. ____________ м3/ч |
| Давление перед клапаном от _________ бар до ______________ бар |
| Требуемое стабилизируемое давление после клапана ____________ бар. или укажите желаемый диапазон регулирования давления от _________ бар до ___________ бар |

4. Дополнительные данные и требования

Тип ответных фланцев □ Ру10 □ Ру16 □ Ру25 Желаемый тип фланцев должен обеспечить работу при максимальном давлении. Возможна надбавка к цене.

Диаметр трубопровода ___________ мм

Ориентация трубопровода. □ горизонтальный □ вертикальный Стандартно клапаны устанавливаются на горизонтальном трубопроводе. Установка на вертикальном трубопроводе – с заменой пружины и надбавкой к цене.

Дополнительные требования:

| Ф.И.О. и подпись ответственного лица | Дата |
| --- | --- |

Заполните опросный лист и отправьте его по электронной почте all@storgrupp.ru